### Операторы new и delete
В языке С++ есть операторы new для выделения и delete для освобождения участка памяти.
Для выделения памяти для хранения n элементов одного типа оператор new имеет вид [5]:
x=new type [ n ] ;
type – тип элементов, для которых выделяется участок памяти;
n – количество элементов;
x – указатель на тип данных type, в котором будет храниться адрес выделенного участка памяти.
При выделении памяти для одного элемента оператор new имеет вид:
x=new type;
Например,
float ∗x ; //Указатель на тип данных f l o a t .
int n ;
cin>>n ;
//Ввод n
x=new float[n];
//Выделение участка памяти для хранения n элементов типа
// float. Адрес этого участка хранится
//в переменной x; x+1, x+2, x+3 и т. д. — адреса //последующих элементов типа float.
Освобождение выделенного с помощью new участка памяти осуществляется с помощью оператора delete следующей структуры:
delete [] p;
p – указатель (адрес участка памяти, ранее выделенного с помощью оператора new).